真空负压采血管 肝素钠采血管 一次性玻璃采血管产品介绍：

产品尺寸：2ml：12×75mm ；

5ml：12×100mm；

产品包装：100支每盒

种类：EDTAK2

操作环境温度：0℃-37℃

最大真空度误差±10%

真空负压采血管 肝素钠采血管 一次性玻璃采血管产品使用说明：

一：使用前请明确包装内合格证的说明及标示

二：检查负压采血容器有无破损、污染、泄露。

三：明确负压采血容器采血量标准，以保证检测结果的准确性。

四：当血液升到标示刻度时，将采血针取出，并将负压采血容器正、倒转动5-6次。

五：使用时将采血针的采血端针头穿刺静动脉血管待会血后，将采血针另一端穿刺负压采血管胶塞，血液自动流入负压采血容器内。

真空负压采血管 肝素钠采血管 一次性玻璃采血管产品使用注意事项：

一：本品为一次性使用，用后需进行销毁，严禁重复使用。

二：静止使用破损、污染、泄露的负压采血容器

三：采血后不要放在40℃以上的地方，以避免负压采血容器变形。

四：操作时请注意安全，避免污染。

五：取出样品后小心轻放，对含添加剂的负压采血容器请轻摇数次。

六：建议室温4℃-25℃保存，产品有效期为2年。